А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

муниципального

образования

Покровский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2023  №  54 -п

с.Покровка

Об утверждении

схемы теплоснабжения

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области до 2030 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области покровка56.рф в сети “Интернет”.

Глава муниципального образования                                                  А.А. Панченко

Разослано: МУП «Покровский коммунальщик», в места обнародования, прокуратуре Новосергиевского района, в дело.

|  | Приложение к постановлению главы администрации Покровского сельсовета от 16.06.2023 г.№ 54-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОКРОВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 «О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения» от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

Схема теплоснабжения поселения разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Покровский сельсовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Покровский сельсовет

Муниципальное образование Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Покровский сельсовет объединяет территории 4 сельских населенных пунктов:

с. Покровка, с. Козловка, с. Платовский элеватор, п.Ягодный. Административным центром Покровского сельсовета является с. Покровка.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 3054 человек, из них в с. Козловка – 266 человек, в п.Ягодный – 75 человек, в с. Платовский элеватор – 95 человек, в с. Покровка – 2618 человек.

Площадь муниципального образования Покровский сельсовет составляет 18870 га.

Жилищный фонд муниципального образования Покровский сельсовет составляет 65790 кв.м. Количество жилых домов – 1345 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Зима со среднемесячной температурой в январе минус 20,5° С, и  жаркое лето со средней температурой в июле плюс 28,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 1  с. Покровка, ул. Кооперативная.

Отапливаемые объекты: МОБУ «Покровская СОШ», администрация муниципального образования Покровский сельсовет, Детский сад «Тополек», Покровская спец.школа-интернат для детей сирот, СДК с.Покровка, ДК «Юность», Покровская участковая больница.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 40 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 40 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки | Компенсаторы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Ф 150 – 2 шт. |  |
| № 2 | Ф 100 – 4 шт. |  |
| № 3 | Ф 100 – 2 шт. |  |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. Ф 180 – 2 шт. | Ф 89 – 2 шт. |
| № 5 - № 17 | Ф 50 – 20 шт. | Ф 150 – 4 шт. |
| № 18 | Ф 80 – 2 шт. | Ф 150 – 2 шт. |
| № 19 | Ф 100 – 2 шт. | Ф 50 – 2 шт. |
| ЦК | Ф 100 – 4 шт. |  |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 2  с. Покровка, ул.Красноармейская.

Отапливаемые объекты: Детский сад «Тополек».

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 20 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 57 – 20 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 3  с. Покровка, ул.Кооперативная.

Отапливаемые объекты: Покровская спец. школа-интернат для детей сирот.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 45 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 114 – 45 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 4  с. Покровка, ул.Советская.

Отапливаемые объекты: Покровский СДК.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 18 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 18 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки | Компенсаторы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Ф 150 – 2 шт. |  |
| № 2 | Ф 100 – 4 шт. |  |
| № 3 | Ф 100 – 2 шт. |  |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. Ф 180 – 2 шт. | Ф 89 – 2 шт. |
| № 5 - № 17 | Ф 50 – 20 шт. | Ф 150 – 4 шт. |
| № 18 | Ф 80 – 2 шт. | Ф 150 – 2 шт. |
| № 19 | Ф 100 – 2 шт. | Ф 50 – 2 шт. |
| ЦК | Ф 100 – 4 шт. |  |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 5  с. Покровка, ул.Красноармейская

Отапливаемые объекты: ДК «Юность»

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 14 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 14 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 5  с. Покровка, ул.Светлая

Отапливаемые объекты: Покровская участковая больница

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 25 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 25м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

Водоснабжение:

Села муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области Имеет централизованную систему водоснабжения. Более 80% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются водозаборными колонками, установленными на водосети в количестве 56 шт., а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с.Покровка служат подземные воды. Водозабор состоит из 14 скважин построенных в 1960-2000 годах.  Загруженность оборудования водозабора составляет 90%. Практически 100 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 24,3 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 50 %.

На сети установлены пожарные гидранты.

с.Покровка, с.Козловка, с.Платовский Элеватор, п.Ягодный.

Имеет централизованную систему водоснабжения.